## Slide 1: 穿戴式行動裝置

## Slide 2: 可穿戴式電腦
以能夠穿著或攜帶在身上的方式所組裝而成的電腦裝備
兩個關鍵特徵是：
  它們有"永遠上線"的功能
  可讓用戶持續性地就近使用

## Slide 3: 應用領域
行為建模
健康中心檢測系統
服務管理
行動電話
智能手機
電子紡織品
時尚設計
其它

## Slide 4: 商業化的技術性
硬體
  顯示設備的小型化與輸入裝置、省電CPU、高耐久的電源等開發
實用技術
  提供使用者即時的情報
  紀錄使用者狀態
  與外部電腦進行連結

## Slide 6: 1. 四眼天機
Lumus OE-31 與 Google Project Glass
Notes: 智慧型眼鏡可說是近期最夯的穿戴式電腦。照片左上方為 Lumus OE-31 的模型，擁有 640*360 畫素，藉由可透視微型顯示器觀看影片、閱讀電子郵件、路線導航等，可能今年就會以美金 500 元（約台幣 15,000 元）的價格上市。
另一個更受矚目的智慧型眼鏡則是曾出現在時裝秀上的 Google Project Glass。數位影像會出現在使用者的視線上方，或是從側邊跑出選單，預計於今年以美金 1,500 元（約台幣 45,000 元）的價格上市。

## Slide 7: 2. 時尚小巧
Wimm One
Notes: 有想過像配戴首飾一樣攜帶電腦嗎？小小的 Wimm One 長寬皆 1.5 吋，高度僅 0.5 吋，且只有 0.77 盎司（約 22 公克）重，可以輕鬆夾在包包上，或是夾在領口成為衣裝的一部分。
Wimm One 採取 open-source 的微系統（microsystem），支援 Android、藍芽與 Wi-Fi，內建 32GB 儲存空間，且具有 1.4 吋多點觸控螢幕。Wimm 希望開發者多多改良硬體與軟體，並寫出更多應用程式。目前已有的應用程式以簡單管理個人工作為主，例如獲得推特訊息或是追蹤卡路里消耗等。

## Slide 8: 3. 走上正途：
回家真好 GPS 鞋
Notes: 由藝術家 Dominic Wilcox 設計，Stamp Shoes 訂製，鞋中放有 GPS 晶片、一對遙控裝置和一支天線。
左腳上圓圈狀的 LED 將會如羅盤般指示方向，而右腳的直線 LED 燈則顯示距離目標還剩多遠。在出發前，你必須先在電腦上設定好路線，然後藉由 USB 線傳輸資訊到鞋中，最後只要把兩腳跟互相敲一下，就可以啟動程式走出門了。
不過這款鞋要價可不便宜，一雙約美金 1,750 元（約台幣 52,000 元 ），看來在大量生產前很難入手了。

## Slide 9: 4. 隔空操控
第六感（Sixth Sense）
Notes: 由 Pranav Mistry 研發於 MIT Media 實驗室。號稱能夠增強人類的五感的 Sixth Sense 系統，包括一個迷你投影機和鏡子，以及一個偵測手勢的鏡頭。
雖然戴在脖子上像個超大的項鍊，還必須戴上不同顏色的指套，鏡頭才能夠辨析動作，但 Sixth Sense 十分適用於地圖投影互動、翻動投影的照片，或是在投影出來的按鍵上撥電話。雖然還未出售，但 Mistry 表示，其實只要花美金 350 元就可以 DIY 一個 Sixth Sense。

## Slide 10: 5. 隨心所觸
穿戴式多點觸控投影機（Wearable Multitouch Projector）
Notes: 把 Hrvoje Benko 研發的這套裝置戴在肩膀上的話，就可以在任何平面上創造出自己的觸控區。
這套機械創造於微軟公司的研究室，因此運用了微軟的 Kinect 感應動態，以及用迷你投影機來創造虛擬互動區。使用者可以用雙指縮放等熟悉的手勢，來控制投影的圖片和打電話，或是從地圖軟體上操作方向等。
好消息是，Benko 表示整個裝置還有辦法可以再輕一點和小一點，看起來也比較不像外星人。

## Slide 11: 6. 運動良伴
健身衣（Workout clothes with BioModule sensor）
Notes: 目前的運動感應器大都依附在皮膚或綁在身上，但很快地就會與健身衣結合在一起了。
BioModule 圓形的感應器不到一盎司（約 31 公克）重，能夠測量心跳、呼吸頻率，以及體表溫度，另外還有一個加速度計可以監測速度與動作。
所有的資訊可以傳輸到 1,000 英呎（約 300 公尺）以內正在運行 OmniSense 軟體的電腦，最多還可以同時追蹤 50 位跑者。

## Slide 12: 7. 超有感指頭
密布感應器指套（Sensor-laden fingertip tubes）
Notes: 我們每天大量使用鍵盤與滑鼠，而伊利諾大學的 John Rogers 則把操作介面濃縮至手指頭上。指套表面微小的感應器可以偵測酸度，而圓形的迴路負責處理資訊。當指套有所感應，迴路就會釋出微弱的電子訊號，讓指尖有刺痛感。
Rogers 正在努力將這種指套與外科手套結合，若再加上 MRI 或 X 光影像，就能幫助外科醫師發現肉眼不易看見的腫瘤或傷口。

## Slide 13: 8. 機能紋身
表皮電子學（Epidermal electronics）
Notes: 未來最潮的將不再是假刺青，而是由加州大學聖地牙哥分校的 Todd Coleman 所研發的機能性刺青。
運用表皮電子學所研發的這種超薄電子貼片，可以隨著皮膚伸縮與彎曲，同時偵測病患的體表溫度、腦波及心跳，並透過無線網路回傳至醫院的電腦中。
這項技術將來甚至可運用在婦產科。將這種刺青放置懷孕母親的腹部，便可監測嬰兒的心搏、氧氣含量，以及其他重要資訊。
Nokia 也在研發相似的電子紋身，會在來電或收到簡訊時震動提示。

## Slide 14: 9. 光彩奪目
花型元件（Flora kit）
Notes: 喜歡自行組裝電子產品的人有福了！Adafruit 的 Flora kit 圓型電路板，能為發明者帶來全新的一片天。
Flora 的直徑僅 1.75 英吋且不到 0.2 盎司重，卻有 16MHz 的 Atmel ATmega32U4 處理器。Flora 使用開放來源程式碼、附有 USB 接頭，並且支援 Macs、Windows 和 Linux 系統。
Flora 可以同時控制上百個 LED 燈泡，若縫在衣服上勢必將引領風騷。如果與 GPS、加速度計與數位指南針結合，就可以針對地點與動作做出不同回應。
假如想成為派對上的焦點，就在 Flora 上寫程式，讓你一進門時全身的燈泡就發出耀人光芒！